# معاونت درمان

# ستاد تحول نظام سلامت

دستورالعمل شماره 5 طرح تحول نظام سلامت

# بيانيه شماره يك

# دفتر مديريت بيمارستاني و تعالي خدمات باليني

# تاریخ تصویب: تابستان 1394

# دستور العمل برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ

# در بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اين دستورالعمل در برگيرنده‌ي ضوابط و مقررات مربوط به "برنامه‌ی ارتقاي کيفيت خدمات هتلينگ در بيمارستان‌هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" است كه در چهارچوب مجموعه برنامه‌های تحول نظام سلامت تدوين و ابلاغ مي‌شود و ازتاريخ 15/3/1394 لازم‌الاجرا است.

در این مرحله از برنامه‌ طرح تحول، بسته  ارتقاء خدمات هتلینگ، لازم است با توجه به اولویت تکمیل اقدامات هتلینگ سال 93 در بخش‌های بستری، در خصوص بهسازی فضای بخش های اعمال جراحی (اتاق‌های عمل) و همچنین بخش‌های اورژانس اقدامات مقتضی صورت پذیرد. در بهسازی فضاها، موارد زیر با در نظر گرفتن استانداردهای ابلاغ شده،  در اولویت برنامه اجرايي كار قرار داده شود:

- بهسازی و استانداردسازی دیوارها

- بهسازی و استانداردسازی کف

- بهسازی و استانداردسازی سقف

- بهسازی و استانداردسازی پنجره‌ها و درب‌ها

- بهسازی و استانداردسازی نورپردازی

- بهسازی و استانداردسازی گرمایش و سرمایش

- بهسازی و استانداردسازی سرویس‌های بهداشتی

بخش  اعمال جراحي:

استانداردهای لازم‌الاجرا:

- بهسازي پیش‌ورودی اصلی بخش :

- لازم است تعبیه‌ی پیش‌ورودی با دو درب به صورت ایرلاک باشد. در بخش‌های جراحی بزرگ، پیشنهاد می‌شود دارای دو پیش‌ورودی باشد. (لازمست درب ارتباطی پیش ورودی با راهرو از نوع ضد آتش باشد.)

- جداسازی بخش نیمه کنترل شده از کنترل شده با استفاده از نرده یا سکو بصورتي كه امکان باز شدن قسمتی از نرده  به عرض یک متر به همراه برچسب آنتی‌باکتریال وجود داشته باشد.جهت سایر اطلاعات تکمیلی به کتاب رجوع شود. *

- بهسازي پیش‌ورودی فرعی :

طراحي فضا به نحوي كه این پیش‌ورودی فقط با بخش‌های زایمان طبیعی، بستری جراحی و مراقبت‌های نوزادان ارتباط داشته باشد از سويي جهت چرخش و جابه‌جایی تجهیزات باید حداقل 24 متر مربع مساحت داشته باشد.

- بهسازي  و طراحي ایستگاه کنترل و پذیرش/ ترخیص به صورت نیمه‌باز

- طراحي و بهسازي فضای پارک تجهیزات متحرک به صورت انبار باز

- طراحي و بهسازي اتاق نظافتِ جداگانه جهت هر یک از حوزه‌های کنترل نشده، نیمه‌کنترل شده و کنترل شده بر اساس الزامات اختصاصی مربوط به خود، مندرج در كتاب استانداردهاي  بيمارستان ايمن

- طراحي و بهسازي فضاي جمع‌آوری زباله و رخت کثیف (به ازای هر 8 اتاق عمل، یک اتاق) در بخش

- طراحي و بهسازي فضای آمادگی تحت کنترل یک ایستگاه پرستاری بر طبق استانداردهاي  ذكر شده

- بهسازي فضای بهبودی(ریکاوری):

- مي بايست به نحوي بهسازي گردد كه ضمن داشتن دسترسی و نزدیکی به ایستگاه ترخیص، دید به ایستگاه پرستاری داشته باشد و نيز ارتباط با دفتر کار گروه بیهوشی نيز حفظ گردد و به ازای هر اتاق عمل حداقل 5/1 تخت بهبودی پیش‌بینی شود. همچنين استفاده از جداکننده های سبک همچون پرده، پارتیشن یا ... بین تخت‌ها الزامی است،

- هر واحد مجهز به مانتیور علائم حیاتی، پمپ تزریق، خروجی‌های گازهای طبی، پریز‌های برق، ساکشن دیواری، فلومتر و رطوبت‌زن، کلید احضار پرستار روی کنسول یا ستون سقفی

- به ازای هر چهار تخت یک روشویی بدون آینه*

- دارای پنجره‌ی بدون بازشو رو به بیرون برای دریافت نور طبیعی

- بهسازي اتاق شست‌وشوی اولیه‌ی ابزار و استریل سریع

- دارای سه ریز فضای پیش‌ورودی (به صورت ایرلاک)، فضای شست‌وشوی اولیه و فضای استریل سریع*/ برای اطلاع از سایر الزامات و جزئیات مربوط به این سه ریز فضا، به کتاب رجوع شود.

- ارتباط میان فضای شست‌وشوی اولیه و فضای بسته‌بندی و استریل از طریق دریچه از نوع هوابند*

- بهسازي رختکن کارکنان یا پزشکان به نحوي كه حداقل 4 رختكن وجود داشته باشد. (رختکن پزشکان مرد/زن، رختکن کارکنان زن/مرد) و خروجی رختکن‌ها الزاما در حوزه‌ی نیمه‌کنترل شده قرار ‌گیرد.

- بهسازي داروخانه بخش جراحی (انبار دارو و وسایل مصرفی) به نحوي كه دسترسی مناسب و تقریبا یکسان به اتاق‌های عمل جراحی داشته باشد. در مورد سایر الزامات این فضا، به کتاب مراجعه شود. *

- بهسازي اتاق القاء بیهوشی به نحوي كه در مجاورت اتاق عمل و دسترسی مستقیم به اتاق عمل را داشته باشد. امکان دسترسی هم‌زمان به دو اتاق عمل نيز وجود داشته باشد. و نيز نور مناسب برای این فضا به صورت مصنوعی تامین شود.

- بهسازي اتاق‌های عمل جراحی به نحوي كه  موارد ذيل انجام گردد:

- فضایی برای پارک برانکار به ابعاد 2*1 متر در کنار در خروجی اتاق عمل تعبيه گردد.

- فاصله ی لبه‌های تخت از دیوارهای اطراف از تمامی جهات دست کم 2/2 متر فاصله داشته باشد.

- بر روی دیوار خروجی گازهای طبی توکار، پریز برق توکار، فلومتر همراه با رطوبت زن، ساکشن دیواری، اینترکام و ... پیش‌بینی شود. توصیه‌ی اکید می‌شود که این موارد بالای تخت بر روی ستون سقفی دیده شود.

- ضخامت دیوار باید دست کم 20 سانتی متر باشد.

- از پوشش یک‌پارچه در دیوارها استفاده گردد و از به‌کارگیری هر گونه فرورفتگی و برآمدگی و تزئینات که موجب ایجاد سطوح افقی در دیوارها مي گردد اجتناب شود..

- عناصر تاسیساتی به نحوي طراحي شوند كه از داکت‌ها و کانال‌ها و الزامات سازه‌ای باعث ایجاد شکست‌های اضافی در سقف و دیوار نشوند.

- کنج‌ها به صورت منحنی و یا زوایای باز 45 درجه طراحی شوند.

- درب ورودی دو لنگه با عرض خالص هر کدام حداثل 7/0 متر از نوع بادبزنی با تعبیه‌ی پنجره ی نظاره بر روی درب طراحي گردد.

- بهسازي اتاق/ فضای اسکراب

- به نحوي كه سینک اسکراب دارای سه شیر آب باشد تا امکان اسکراب هم‌زمان سه نفر را فراهم کند و حداقل طول 240 سانتی متر و سه خروجی فاضلاب داشته باشد. از سويي طراحی این فضا به صورت باز توصیه نمی‌شود.

- شیرهای  سينك دارای فرمان الکترونیک و یا تعبیه‌ی پدال باشند

- برای انجام گانینگ فضایی به قطر 8/1 در اتاق عمل تعبيه شود

- درب ورودی به اتاق عمل از فضا/اتاق اسکراب به صورت یک لنگه بادبزنی با عرض مقید 90 سانتی متر دارای آرام بند امکان باز شدن بدون تماس دست را داشته باشد.

- درب ورود به اتاق اسکراب با عرض مفید 90 سانتی متر از راهروی اتاق های عمل در نظر گرفته شود.

- اين فضا مي بايست مجهز به ساعت و پنجره با شیشه ثابت و دارای سطل زباله‌ عفونی و سطل رخت کثیف عفونی نزدیک به سینک اسکراب باشد.

- بهسازي انبار استریل  به نحوي كه فضايي برای پارک ترولی‌ها و دریافت پک‌ها در آن وجود داشته باشد و همچنين سینک اسکراب تک شیر در این اتاق قرار داده شود به صورتي كه قفسه‌ای دیواری در مجاورت آن برای قرار گرفتن گان، دست‌کش و کلاه* تعبيه شود.

- بهسازي ایستگاه کنترل و برنامه‌ریزی اتاق‌های عمل به نحوي كه محل نشستن منشي بخش ، محل گزارش نویسی، استفاده از نمایشگر، یا تخته‌ی وایت‌برد برای درج برنامه‌ی کاری و زمانی پرستاران، اطلاعات بیماران و ...فراهم گردد. در اين فضا از تعبیه‌ی پنجره‌ی باز شو خودداری شود*.

- بهسازي انبار تجهیزات پزشکی و کالیبراسیون به نحوي صورت پذير كه فضا و پریز برق کافی برای نگهداری و شارژ تجهیزات الکتریکی وجود داشته باشد.

- فضای پارک تجهیزات پزشکی می‌تواند به صورت یک فرورفتگی -حداقل عمق این فرورفتگی 6/0 متر - در دیوار طراحی شود. در صورت استفاده از جداکننده‌های جمع‌شوند( ریلی سقفی/دیواری) برای پوشاندن این فضا، حداقل عمق فرورفتگی باید به 8/0 متر افزایش یابد.

- بهسازي فضاهاي دفتر کار رئیس بخش، گروه بی‌هوشی و اتاق استراحت کارکنان بصورت كاملا متناسب با كاربري الزامي است.

- رنگ :

- از رنگ هاي گرم به خصوص قرمز و نارنجي استفاده نشود.

- رنگ هاي سرد مانند سبز و آبي براي استراحت چشمان گروه جراحي در حين عمل مناسب است.

- رنگ آبي براي ايجاد تمركز، جلوگيري از تداخل ديد و آشفتگي بصري در اين بخشها مناسب است.

تذکر:

منظور از استاندارد کردن، تطبیق شرایط فضای فیزیکی با استانداردهای ارائه شده در فایل‌های پیوست می‌باشد. توضیحات تکمیلی در این خصوص، در کتاب «استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، هشتم از مجموعه كتاب‌هاي " برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحی "» قابل دست‌یابی است.

سري كتاب هاي بيمارستان ايمن، نزد معاونت درمان، معاونت توسعه و دفتر منابع فیزیکی هر دانشگاه موجود است.

بخش اورژانس بيمارستان :

استانداردهای لازم‌الاجرا:

- قرارگرفتن  بخش اورژانس در طبقه همكف با ورودي مستقل از ورودي اصلي بيمارستان  با رعايت حداقل 6 متر فاصله از اتاق‌هاي هوارسان و برق .

- بهسازي فضاي ترياژ و غربالگري بيماران براي ارجاع، متناسب با  شرايط ارايه خدمت در محيط به همراه در نظر گرفتن فضاهاي رفاهي و پشتيباني مربوط به بيماران و مراجعه‌كنندگان و نيز در اين مكان بايد امكان حضور دو پرستار به صورت هم‌زمان در شرايط اضطراري وجود داشته باشد.

- در نظر گرفتن فضاي اتاق معاينه متناسب با وضعيت اورژانس

- طراحي و يا بهسازي محيط به صورت كابين‌هاي متعدد بستري موقت بيماران به نحوي كه حريم خصوصي هر بيمار رعايت گردد.

- جداسازي دو ورودي بخش اورژانس از هم :ورودي بيماران سرپايي (ورودي سرپايي) - ورودي بيماران اورژانسي(ورودي اورژانسي) جنس اين درب ها بايد از جنس شفاف باشند

- بهسازي فضاي اتاق عمل سرپايي و پيش ورودي آن( اسكراب و گانينگ) مطابق با استانداردهاي تدويني به شكل مربع كه ملاحظات كنترل صدا و تعبيه‌ي عايق صوتي در طراحي و اجراي اين اتاق رعايت شده باشد.

- الزامي است طراحی فضای درمان(فضاي بستري حاد 1و2) با توجه به شرایط محيط  بخش و كشور دست كم از نوع " فضای نیمه باز با جداکننده سبک" باشد. (براي اطلاعات در مورد جزئيات فضاي فيزيكي، تجهيزات پزشكي و تاسيسات مكانيكي و الکتریکی اين فضا، به جلد ششم از مجموعه كتاب‌هاي "استاندارد برنامه‌ريزي و طراحي بيمارستان ايمن، بخش اورژانس" مراجعه شود.)

- سرويس بهداشتي عمومي و سرويس بهداشتي معلولین و پرسنل بخش بايد به صورت كاملا  جداگانه و بر اساس شرايط و بيمارپذيري بخش طراحي يا بهسازي گردد.

- بهسازي اتاق احياء قلبي- تنفسي متناسب با  استانداردهاي كتاب بيمارستان ايمن

- جداسازي و تعيين موقعيت هاي اتاق هاي عمل سرپايي، فضاي درمان و بستري اطفال و نوزادان، اتاق ايزوله‌ي رواني ، اتاق ايزوله‌ي عفوني، اتاق گچ گيري و اتاق مشاوره‌ي همراهان (اتاق سوگ) و بهسازي آنها متناسب با استانداردهاي تدويني.

- بهسازي فضاهاي پشتيباني مانند : ایستگاه پرستاری تحت‌نظر - فضای پارک تجهیزات نقل و انتقال (برانکار و ویلچیر) -اتاق دارو و کار تمیز تحت‌نظر - سرویس بهداشتی تحت‌نظر - دفتر کار سرپرستار - انبار ملحفه و رخت تمیز - انبار اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی لازم است مطابق استانداردهاي تدويني و  شرايط محيط بخش انجام گردد.

تذکر:

منظور از استاندارد کردن، تطبیق شرایط فضای فیزیکی با استانداردهای ارائه شده در فایل‌های پیوست می‌باشد. توضیحات تکمیلی در این خصوص، در کتاب «استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، مجلد ششم از مجموعه كتاب‌هاي " برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، جلد هشتم، بخش اورژانس "» قابل دست‌یابی است.

سري كتاب هاي بيمارستان ايمن، نزد معاونت درمان، معاونت توسعه و دفتر منابع فیزیکی هر دانشگاه موجود است.

# Footnotes

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب "برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحی" مراجعه شود.

*برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، به کتاب "برنامه‌ریزی و طراحی بیمارستان ایمن، جلد هشتم، بخش اعمال جراحی" مراجعه شود.