## Slide 1: آخرین پروتکل های ضد عفونی کننده ها
مدیریت پرستاری
واحد کنترل عفونت
مرداد1398

## Slide 2
هدف
ایجاد وحدت رویه و تسهيل استفاده کاربران در روش های اجرائی استفاده از مواد آنتی سپتيک و ارتقای اثر بخشی روش های مورد استفاده
منابع
استانداردهای بين المللی CDC,WHO ,EN,NHS
سياست های ملی وبومی شده در وزارت بهداشت
دستورالعمل استفاده مواد شيميایی MSDS ))

## Slide 3: الف- ضد عفونی کننده های بهداشتی دست ب- ضد عفونی کننده های الکلی جهت اسکراب دست قبل از عمل جراحی ج- ضد عفونی کننده های غير الکلی جهت اسکراب دست قبل از عمل جراحی د- ضد عفونی کننده های پوست قبل از عمل جراحی ه- ضد عفونی کننده های زخم و مخاط ، هيچگاه از ضد عفونی کننده های معمول پوست بطور مستقيم بر روی زخم و پوست آسيب دیده و نواحی دارای خونریزی استفاده نگردد. در رفرنس ها برای شستشویزخم باز نرمال سالين توصيه گردیده است.  معمولا آنتی سپستيک ها( چرک زداها) از نظر ماهيت ، غلظت ، عوارض جانبی برای مصرف کننده ، ایجاد مقاومت ميکروبی ، ميکرواورگانيسم های هدف کاملا متفاوت بوده و نباید به جای یکدیگراستفاده شوند، ضمن اینکه تعاریف نسبی هستند و از بين بردن کامل تمام اشکال حيات در آنها مدنظر نمی باشد
آنتی سپستیک ها جهت از بین بردن میکرواورگانیسم ها از بافت زنده(پوست و دست) به کار میرود ودر مراکز درمانی شامل :

## Slide 6: روش صحیح ضدعفونی کردن دست ها:
مهم است بدانيم فقط با استفاده از 3ميلی ليتر از ضد عفونی کننده الکلی و زمان 30ثانيه ماليدن دست ها به روش صحيح (در طی7مرحله)کافيست که جلوی انتقال عفونت گرفته شود .
*در صورتيکه از فرآورده حاوی الکل استفاده می شود، این ماده را به کف یکی از دستها ریخته و دستها به یکدیگر ماليده شوند تا تمام سطوح دست ها (انگشتان)از ماده پوشيده شود و دست ها با مالش به یکدیگر خشک گردند، برای مقدار ماده مصرفی به توصيه کارخانه سازنده توجه شود. مراحل صحيح ضدعفونی دست ها بصورت زیر می باشد:
1- مقدار مناسب از ماده ضد عفونی کننده الکلی را روی کف دست ریخته و با مالش کف دو دست راکاملا آغشته می کنيم.
2- کف دست راست را روی پشت دست چپ گذاشته و با حرکات رفت و برگشتی پشت دست مقابل و سطوح خارجی و طرفی انگشت ها را به ماده ضد عفونی کننده آغشته کنيد. سپس اینکار را بطور معکوس با کف دست چپ و پشت دست راست انجام دهيد.
3- کف دست راست را روی کف دست چپ قرار دهيد و سطح داخلی دستها، انگشتان و سطوح طرفين انگشتان را با محلول یا ژل الکلی ضد عفونی نمایيد. اینکار را با کف دست چپ روی کف دست راست ادامه دهيد.
2- دست ها را در هم گره کرده و مالش دهيد.
3- شست دست راست باید در کف دست چپ ضد عفونی شود. اینکار با حلقه کردن کف دست راست بدور شست دست چپ ادامه می یابد.
4- با حرکات دورانی رفت و برگشتی، نوک انگشتان بهم بسته شده دست راست درکف دست چپ و نوک انگشتان بهم بسته شده دست چپ درکف دست راست ضد عفونی شوند.
5- در مرحله پایانی ، مچ هر دو دست را بصورت دورانی مالش دهيد .

## Slide 7: نکات مهم در ضدعفونی دست ها:
اگر دست بصورت قابل مشاهده کثيف باشد لازم است دست ها شسته شود.
پس از هر بار تماس با بيمار، با سطوح آلوده با موادآلوده، با ترشحات بيمار و ... باید اگر لازم بود دستها شسته شوند و حتما باید ضد عفونی شوند .
بعد از درآوردن دستکش و در صورت تماس با ترشحات یا آلودگيها تماس داشتيدباید دست ها را ضد عفونی کنيد.
در طی هر 7 مرحله ضدعفونی دست ها و تا پایان 30 ثانيه باید مالش دست ها را ادامه داد.
جریان هوا نباید دست ها را خشک کند .
در این مدت 30 ثانيه حتما دست ها باید به محلول آغشته باشند.
محلول را بو نکنيد.

## Slide 10: روش صحیح ضدعفونی دست ها برای جراحی اسکراب جراحی
1-قبل از شروع اسکراب دست ها، انگشتر، ساعت و دست بند از دست ها خارج گردند.
2-زیر ناخن ها با استفاده از یک ناخن پاک کن، زیر آب شير پاک شود
3-قبل از بکار گيری محلول الکلی، ابتدا دست ها و ساعد با صابون معمولی با شسته و کاملاً خشک می گردند و بعد از مصرف فرآورده حاوی الکل، دست ها و ساعد، ابتدا کاملاً خشک شده و سپس دستکش استریل پوشيده می شود.اسکراب دست ها معمولاً به مدت 2 تا 6 دقيقه انجام می شود، زمان اسکراب طولانی (10 دقيقه) ضرورت ندارد. تحقيقات نشان می دهند که برس یا اسفنج هيچ کدام برای کاهش شمارش باکتری دست های پرسنل جراحی در حد قابل قبول، مورد نياز نيستند، به ویژه اگر از ترکيبات حاوی الکل استفاده شود.
4- در زمان استفاده از محصول حاوی الکل با اثرات پایدار برای اسکراب جراحی دست ها، از دستورالعمل کارخانه سازنده تبعيت شود.
نکات حائز اهمیت در مورد سینک مخصوص شستن دست ها و مواد مصرفی مربوطه:
• برای شستن دست ها باید یک سينک اختصاصی با دسترسی آسان وجود داشته باشد.
• راه آب سينک نباید دچار گرفتگی باشد و مسير آب شير نباید مستقيماً به طرف راه آب سينک برقرار شود، زیرا باعث توليد و پاشش آئروسل های آلوده می گردد.
• سينک، شير آب و کابينت مربوطه باید هميشه کاملاً تميز و عاری از آلودگی باشند.
• شير آب باید دارای جریان آبگرم/آبسرد/ترجيحاً شير مخلوط کننده آب گرم و سرد باشد.
• شير آب باید ترجيحاً با آرنج یا پا کنترل شود تا خطر آلودگی دست ها به حداقل برسد.
• ظروف صابون مایع )دیسپنسرهای پمپی( باید ترجيحاً یکبار مصرف باشند تا پس از اتمام محتویات، آنها را دور بياندازیم. بهتر است از دیسپنسرهای چندبار مصرف استفاده ننمایيد، چون معمولاً دچار آلودگی ميکروبی می گردند.
• صابون های جامد برای استفاده در مراکز بهداشتی-درمانی مناسب نيستند، زیرا باکتریهای گرم منفی و سودوموناس ها می توانند در آنها رشد کرده و باعث انتقال عفونت گردند.
• برای خشک کردن دست ها از دستمال های حوله ای یکبار مصرف نرم و جاذب استفاده شود که به دیوار نصب می شوند. حوله های معمولی (قابل شستشو) برای بکارگيری در مراکز بهداشتی-درمانی مناسب نيستند، زیرا دچار آلودگی ميکروبی می شوند.
• در روش بهداشت دست در دندانپزشکی، استفاده از ناخن شوی توصيه نمی شود ولی اگر لازم شد تا ناخن ها هم تميز گردند باید از برس های استریل مخصوص استفاده کرد نه ناخن شوی های معمولی.

## Slide 11: چگونه محلول را بصورت صحیح برای ضد عفونی تهیه کنیم؟
باید ظرف را بر اساس حجم، نشان گذاری کنيم. اینکار را براحتی می توان با یک ظرف دارای حجم مشخص انجام داد. *اول آب را بصورت تقریبی وارد ظرف می کنيم. مثلا اگر بخواهيم 2 ليتر محلول رقيق شده بسازیم:
ابتدادا باید آب را بمقدار کمتر از 2 ليتر وارد سپس حجم کاملا دقيق ضد عفونی کننده به آب افزوده می شود. هميشه محلول غليظ به آب افزوده می شود نه آب به محلول.
آخرین مرحله افزودن آب تا حجم دقیق 2 لیتر می باشد که برای انجام آن تا رسیدن به حجم کاملا دقیق دوباره آب اضافه می کنيم. ) محلول رقيق شده با غلظت دقيق آماده است(. سپس تی تميز و خشک را وارد محفظه تميز نموده و سطوح را بصورت مارپیچی) ضد عفونی نمایید.
* از انجام حرکات رفت و برگشتی خودداری شود تی آلوده شده،می بایست در محفظه دوم تميز شود . سپس باید آبگيری شود. تی تميز را وارد محفظه تميز کرده و کارمجددا ادامه یابد.
برای ضد عفونی سطوح بزرگ نيز روش دو محفظه ای بهترین روش است. همچنين برای ضد عفونی سطوح کوچک نيز می توان از اسپری های سریع الاثر بهره برد. در استفاده از اسپری ها باید دقت نمود که تمام سطح آغشته شودزمان مناسب را باید در نظرگرفت. دستمال کشی باید با یک دستمال تميز یکبار مصرف و یا با گاز تميز صورت گيرد.

## Slide 12: نکات ضروری جهت مراقبت از پوست:
جهت مراقبت از پوست استفاده از Skin Care توصيه می گردد.
استفاده از هندراب الکلی با فرمول مناسب توصيه می گردد.
خشک کردن دست ها قبل از پوشيدن دستکش توصيه می گردد.
از شستشو با آب داغ اجتناب شود.

## Slide 13: زمان ضدعفونی کردن دست ها و اقداماتی که باید انجام شود(توصیه (CDC
1- رویت آلودگی دست ها با مواد پروتئينی یا کثيفی دست ها:
شستشو با آب و صابون (معمولی یا ضد ميکروبی ) و در ادامه ضدعفونی با ماده ضدعفونی کننده حاوی الکل
2-چنانچه دست ها آلودگی قابل رویت ندارند:
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
3- قبل و بعد از تماس با پوست سالم بيمار(گرفتن نبض و فشار خون و...)
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
4- ترشحات بدن، مخاطات، پوست آسيب دیده یا پانسمان:
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل، به شرط عدم وجود آلودگی قابل رویت
5- حين مراقبت از بيمار:
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
6- در فاصله بين بيماران، جهت جلوگيری از انتقال فلور موقت بيماران و جلوگيری از سرایت از بيمار به کادر درمانی و بالعکس و بيمار به بيمار دیگر .
7- بعد از تماس با اشيای بی جان ( شامل وسایل و تجهيزت پزشکی) در مجاورت تخت بيمار:
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل

## Slide 14
8- قبل از پوشيدن دستکش استریل برای کارگذاری کاتتر وریدی مرکزی CVP
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
9- قبل از کارگذاری سوند ادراری یا کاتتر وریدی محيطی یا سایر وسایل تهاجمی :
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
10- بعد از خروج دستکش ها:
مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
11- قبل از خوردن غذا و بعد از رفتن دستشویی:
شستشوی دست با صابون معمولی و سپس مالش با ماده چرک زدا بدون آب حاوی الکل
12- در صورت شک مواجهه با باسيل آنتراکس )سياه زخم(:
شستن دست ها با آب و صابون )معمولی یا ضد ميکروبی( و مالش دست ها با ترکيبات چرک زدای قوی.
همچنين CDC ( MMWR/2002 ) جهت ارتقا سطح بهداشت دست کارکنان به چند مورد دیگر نيز اشاره دارد، از جمله اینکه برای پذیرش بهتر پرسنل جهت بهداشت دست ها در واحد ها یک ماده چرک
زدا بدون آب حاوی الکل، در محل ورود به اتاق بيمار یا کنار تخت یا جای مناسب دیگر، در اختيار قرار گيرد و همچنين می توان ضدعفونی کننده دست را در اندازه کوچک جيبی و قابل حمل در اختيار هر یک از
پرسنل قرار داد .
دستمال های حاوی مواد ضد ميکروبی توانایی کاهش بار ميکروبی به اندازه مالش دست ها با الکل یا استفاده از صابون ضد ميکروبی ندارند

## Slide 15: پروتکل های ضد عفونی کنندگی در کلیه سطوح محیطی در مراکز درمانی
قسمتهای مورد بحث | توضیحات | فعالیت انجام شده
تجهیزات هتلینگ(تخت، انکوباتور نوزادان به شدت آلوده و... | - محلول فنولی بدليل بروز هيپر بيلی روبينمی در نوزادان جهت پاک کردن انکوباتور و کابينت های نوزادان، در طول ا قامت نوزاد نبايد مورد استفاده قرارگيرد، چنانچه پس از ترخيص نوزاد بکار رود باید کاملا با آب، آبکشی و خشک گردد و سپس مورد استفاده نوزاد دیگر قرار گيرد | 
مکانهایی که در معرض تماس کم (غيرمستقيم بابيمار)است. | موارد با آلودگی کمتر (سطوح باید خشک باقی بمانند) از جمله دیوارها، سقف | گاه به گاه تميز کردن و ضد عفونی و خشک کردن
مکانهایی که در معرض تماس بالا ومستقيم بابيمار است. | موارد با آلودگی بيشتر می باشند از جمله پرده های جدا کننده حریم بيمار،ریل تخت، کليدهای برق اطراف یيمار،دیواره های اطراف سرویس بهداشتی اتاق | تميز کردن کامل با مواد شوینده، و ضد عفونی گرمایی باآب داغ(50-60 )درجه سانتی گراد به جز در طی شيوع عفونت که ممکن است ضدعفونی شيميایی لازم شود.
بی خطر سازی خون وترشحات درمحيط |  | خون کمتر از 30 سی سی : استفاده از وسایل حفاظت فردی – خون با حوله یا پارچه تنظيف تميز گردد- سطح با محلول هپوکلریت سدیم 10٪ ضدعفونی گردد- در نهایت با آب شسته شود . خون بيشتر از 30 سی سی: استفاده از وسایل حفاظت فردی- در صورت وجودقطعات شيشه ای و تيز و برنده با پنس یا فورسپس جمع شده و در سيفتی باکس دفع گردد.- حوله یکبار مصرف روی سطح خونی گذاشته و روی آن هيپوکلریت سدیم 10 ٪ ریخته و 10 دقيقه صبر می کنيم – سپس خون با پارچه جمع شده – مجددا سطح با هيپوکلریت سدیم 10 ٪ ضدعفونی شد- در نهایت با آب شسته شود. نکته: اگر برای برطرف کردن آلودگيها این گرانولها در دسترس نبودند، مطابق با روش بکار رفته برای آلودگيهای بيشتر از 30ميلی ليتر رفتار شود .

## Slide 16
قسمتهای مورد بحث | توضیحات | فعالیت انجام شده
بخشهای به شدت آلوده ( پر خطر) | حتی یک نسبت کوچک می تواند منبع پاتوژن های بالقوه باشد. مربوط به فعاليت در بخش (به عنوان مثال، تعداد افراد) | تميز کردن کامل با مواد شوینده، و ضد عفونی گرمایی باآب داغ( 50-60 درجه سانتی گراد)و جهت جلوگيری از شيوع عفونت که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشدبرای انهدام وجلوگيری از تشکيل بيوفيلم ها از هيپو کلریت سدیم (pm500)1% استفاده شود.)غلظت محلول رقیق نشده 50.000 PPMمی باشد)
حمام | بسياری از باکتری ها پس از تخليه حمام روی سطح باقی می ماند | تميز کردن کامل با مواد شوینده، و ضد عفونی گرمایی باآب داغ( 50 -60 درجه سانتی گراد)و ضدعفونی در واحدهای زایمان و جراحی وسوختگی که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشدبرای انهدام وجلوگيری از تشکيل بيوفيلم ها از هيپو کلریت سدیم (ppm500)1% استفاده شود.
سينک شستشو | اگر به طور کامل خشک نشوند تعداد زیادی از باکتری ها می توانند رشد کنند | تميز کردن و خشک کردن کامل و جهت جلوگيری از شيوع عفونت که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشدبرای انهدام وجلوگيری از تشکيل بيوفيلم ها از هيپو کلریت سدیم ppm500)1% ) استفاده شود.
توالتها | خطر بالقوه در عفونت های دستگاه گوارش | تميز کردن کامل با مواد شوینده، و ضد عفونی گرمایی باآب داغ(50-60 )درجه سانتی گراد ( و جهت جلوگيری از شيوع عفونت که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشدبرای انهدام وجلوگيری از تشکيل بيوفيلم ها از هيپو کلریت سدیم ppm500)1% ) استفادهود

## Slide 17
قسمتهای مورد بحث | توضیحات | فعالیت انجام شده
منسوجات به شدت آلوده |  | برای منسوجات مقاوم در برابر حرارت :شستن ملحفه ها و البسه با حرارت 71درجه سانتيگراد یا 160 درجه فارنهایت25دقيقه بدون استفاده از ماده ضدعفونی کننده و یا 85درجه سانتيگراد 10-15دقیقه بدون استفاده از ماده ضد عفونی کننده می باشد. برای پارچه های حساس به حرارت :با حرارت کمتر از 70 درجه سانتيگراد از مواد ضدعفونی کننده حاوی کلر (هيپوکلریت سدیم (5/25% ) استفاده می شودومدت زمان شست وشو حداقل 10 دقیقه می باشد.
ملحفه ها ، پرده ها ودستمالها |  | تميز کردن و خشک کردن کامل
ظروف آشپزخانه و کارد و چنگال | به شدت آلوده توصيه می شود | پس از پردازش، شستشو در دستگاه با حداقل درجه حرارت50-60 درجه سانتی گراد
چرخ دستی ها(ترالی های حمل ) البسه، ملحفه ها ، پرده ها |  | تميزکاری کامل داشته باشند. ضدعفونی کردن ضدعفونی شيميایی
Carpets فرش ها وپوششهای به سختی قابل شستشو | افزایش انواع آلودگی ها | استفاده نگردد.
مکانهایی که در معرض ترشحات بدن و ادرار قرار می گيرند. | خطرات احتمالی عفونت های گوارشی | تميز کردن کامل با مواد شوینده، و ضد عفونی گرمایی باآب داغ) 50-60سانتی گراد ( و جهت جلوگيری از شيوع عفونت که در آن باکتری های مقاوم به چندین عامل ممکن است وجود داشته باشدبرای انهدام وجلوگيری از تشکيل بيوفيلم ها از (هيپو کلریت سدیم 500ppm 1%(استفاده شود.

## Slide 18: خطرات استفاده از ضد عفونی کننده ها شیمیایی و غیرشیمیایی:
کنفرانس آمریکایی در خصوص بهداشت صنعت در طی دستورالعملهایی در خصوص حدهای تماس ارائه کرده است. اطلاعات درباره تماس های محل کار و متدهای کارگران در OSHA و NIOSH قابل دسترس است. برخی ایالات دور انداختن مواد شيميایی ميکروبکش (نظير گلوتارآلدئيد، فرمالدئيد و برخی فنلها) به داخل فاضلابها را محدود کرده یا مانع شده اند این قوانين برای به حداقل رساندن آسيب محيطی در نظر گرفته شده اند. درتسهيلات مراقبت سلامت خارج از ماکزیمم قابل مجاز یک ماده شيميایی (برای مثال mg/L 0.5) 4راهکاروجود دارد:
اول:
آنها میتوانند از محصولات دیگر استفاده کنند برای مثال میتوان بجای گلوتار آلدئيد از ضد عفونی کننده سطح بالای دیگری برای ضد عفونی کردن یا از فنوليک بجای ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتی برای ضد
عفونیکننده سطح پایين استفاده کنند.
دوم:
برای انهدام مواد ضد عفونی کننده طبق شرائط استاندارد ضد عفونی کنندهها را جمعآوری کند و بعنوان ماده شيميایی خطرناک منهدم کند.
سوم:
وسائل و تجهيزات درمانی تهویه باید توسط گرما بجای مواد شيميایی ضد عفونی شوند. این نگرانیها باید برای ضد عفونیکنندههای مواد شيميایی شامل اثرات جانبی توکسيک این مواد برای بيمارانی است که مواد
باقيمانده شيميایی در روی ابزار مصرفی موجود میباشد.
چهارم:
می توان یک متد تصفيه (خنثی سازی) متوازن قابل دسترس تجاری را به کاربرد برای مثال گلوتارآلدئيد با گليسين خنثی میشود

## Slide 19: جدول خنثی کننده ها برای مواد ضد ميکروبی
PotentialNeutralizing Agents/Method | Interfering Substance
Sodium hydrogen sulfite (Sodium bisulfite) | Glutaraldehyde, mercurials
Dilution | PHenolics, alcohol, aldehydes, sorbate
Glycine | Aldehydes
Lecithin | ammonium compounds (QACs), parahydroxybenzoates (parabens), bis-biguanides
Polysorbate | QACs, iodine, parabens
Thioglycollate | Mercurials
Thiosulfate | Mercurials, halogens, aldehydes
Mg or Ca ions | EDTA (edetate)
Neutralizing Agent | Disinfectant
Dilution or polysorbate 80 | Alcohols
Glycine and sodium bisulfite | Glutaraldehyde
Sodium thiosulfate | Sodium hypochlorite
Polysorbate 80 and lecithin | Chlorhexidine
Thioglycolic acid | Mercuric chloride and other mercurials
Polysorbate 80 and lecithin | Quaternary ammonium compounds
Dilution or polysorbate 80 and lecithin | PHenolic compounds

## Slide 20: دستورالعمل پاکسازی روزانه:
درجمع آوری و انتقال تجهيزات و وسایل مراقبت از بيمارو همچنين ملحفه والبسه آلوده به خون، مایعات بدن، ترشحات و یا مواد دفعی ، باید از مواجهه پوست و مخاطها و لباس پرسنل با لوازم آلوده،به منظورجلوگيری از انتقال ميکروارگانيسمها به سایر بيماران و محيط جلوگيری به عمل آید.
* استفاده از دستکش،گان ولباس محافظتی پلاستيکی در هنگام تميز کردن اتاق بيمار الزامی است.
*در خصوص موارد آلودگی بدون اسهال تمام دیوارها،سطوح ، ریل تختها، دستگيره های درب، کليه سرویسهای بهداشتی اعم از حمام، توالت،دوش،روشوئی هاوزنگهای فراخوانی ،کرکره ها،تلفن،کنترل تلویزیون مانيتورهاوغيره باآب وشوینده های مناسب شستشوداده شود
*اتاق هائی که دارای فرش می باشند باید با بخار پاکسازی شوند.
*کرکره ها باید پاکسازی وپرده ها باید تعویض شوند.
*در خصوص موارد آلودگی همراه با اسهال علاوه بر شستشوباآب وشوینده های مناسب تمام سطوح فوق را با محلول حاوی 500ppm سدیم هيپوکلریت پاک کرده،به مدت 10 دقيقه رها کرده،سپس سطوح را باآب گرم شسته و صبر کرده تا خشک شود.
*تمام تجهيزاتی که قابليت استفاده مجدد دارند(برای مثال:ظرف شستشو،ماگ دندان،تجهيزات تنفسی) باید پيش از استفاده برای بيمار دیگربصورت دستی یا اتوماتيک با رعایت کليه احتياطهای استاندارد و با استفاده شوینده های آنتی باکتریال در دستگاههای شستشوو با مواد ضد عفونی کننده مناسب و طبق پروتکل مصرفی مورد تأیيد سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت ضد عفونی گردد وسپس استریل شوند. قبل ازاستریل کردن کامل این وسایل، نباید آنها را در اتاق بيماران دیگر یا مناطق تميز دیگر، قرار داد.
* استریل کردن کامل این وسایل، نباید آنها را در اتاق بيماران دیگر یا مناطق تميز دیگر، قرار داد.

## Slide 21
*تشکها وبطری های ادراری باید فوراًدر یک فلا شر تشک بهداشتی شود.
*ویلچرها برای هر بيمار باید اختصاصی استفاده شودوسپس بعد از ترخيص بيمار با رعایت کليه احتياطهای استاندارد و با استفاده شوینده های آنتی باکتریال شستشوو سپس با محلول حاوی 500ppm سدیم هيپوکلریت ضدعفونی گردند.
* تجهيزات و وسایل پاکسازی مانند تی ها ،دستمال های مخصوص،لگن ها،سطل ها ودستگيره های مخصوص تی را با ضد عفونی گرمایی باآب داغ( 50-60 سانتی گراد )دوشيميائی پاکسازی و ضدعفونی گردندویا با محلولی حاوی 500ppm سدیم هيپوکلریت پاک کرده،به مدت 10 دقيقه رها کرده،سپس سطوح را با آب گرم شسته و صبر کرده تا خشک شود کرده،
روش جدید استفاده از مواد ميکروفيبر بدليل افزایش کارآیی در ترکيب با ضد عفونی کننده ها مثلاً با ترکيبات آمونيوم چهارظرفيتی باعث حذف مقادیر بيشتری از ميکروب ها ميگردند.(98% در برابر68%) بااین حال استفاده از ضد عفونی کننده ها بطور مشخصی حذف عوامل بيماریزا را در زمان استفاده از تی معمولی بهمراه دارد. سيستم ميکروفيبر از انتقال عوامل بيماریزا از یک اتاق به اتاق دیگر بعلت قراردادن پدهای ميکروفيبری جلوگيری می نماید.
* اتاق وکليه تجهيزات مراقبت از بيمار(تجهيزات هتلينگ)را ابتدابوسيله شوینده مناسب و ضد عفونی گرمایی باآب داغ) 500ppm سدیم هيپوکلریت ضدعفونی گردد
*اگر بيماراختيار دفع نداشته باشد ازاستخرهای آب درمانی استفاده نشود.
*در خصوص ظروف غذائی هيچ اقدام احتياطی خاصی لازم نيست وصرفاً ترکيب آب داغ و شوینده ها برای زدودن آلودگيها کافيست،در غير این صورت از ظروف یکبار مصرف استفاده گردد
* اگر بيماراختيار دفع داشته باشد وقادر به مراقبت از خود،بابهداشت مناسب باشدو جلوی ترشحات زخمها گرفته شود مرکز درمانی می تواند به توقف احتياطات ایزولاسيون اقدام کند.
*هر نوع وسيله مراقبت از بيمار که از بخشهای مختلف جهت تعمير یا سرویس فرستاده شده است، باید با مواد ضد عفونی کننده مناسب و طبق پروتکل مصرفی مورد تأیيد سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت ضدعفونی گردد.

## Slide 22: معرفی ضدعفونی کننده هابرای ضد عفونی کننده ها با در نظر گرفتن جایگاه اثر بخشی
ضد عفونی کننده های ابزاربرای وسایل بحرانی، نيمه بحرانی و غيربحرانی می باشند.
معمولا ضدعفونی کننده ها از نظر ماهيت ، غلظت ، عوارض جانبی برای مصرف کننده ، ایجاد مقاومت ميکروبی ، ميکرواورگانيسم های هدف کاملا متفاوت بوده و نباید به جای یک دیگر استفاده شوند. ضمن اینکه تعاریف نسبی هستند و از بين بردن کامل تمام اشکال حيات در آنها مدنظر نميباشد
آلودگی زدایی به کليه فرآیند کلی ایمن کردن یک وسيله آلوده شامل تمام پروسه های مرتبط با پاکسازی ، ضدعفونی و استریليزاسيون اطلاق ميشود که طی آن از مرحله نخست تا مرحله آخر صورت می گيرد . در واقع Decontamination پروسه ای می باشد که توسط اجرای صحيح آن یک وسيله آلوده بر حسب مورد به یک وسيله ایمنبرای حمل و نقل ، استفاده بيمار و یا امحا تبدیل می شود.
نخست تا مرحله آخر صورت می گيرد . در واقع Decontamination پروسه ای می باشد که توسط اجرای صحيح آن یک وسيله آلوده بر حسب مورد به یک وسيله ایمن برای حمل و نقل ، استفاده بيمار و یا امحا تبدیل می شود
*مراحل پروسه ی آلودگی زدایی
*پیش غوطه وری Pre - Soaking))
*پاکسازی (Cleaning )برای تمام پروسه های آلودگی زدايی اجباری است.
*ضدعفونی (Disinfection) به ترتیب اهمیت توسط محلولهای ضد عفونی کننده :
Low Level
Intermediate
Level High Level
و در نهايت استريلیزاسیونSterilization ))

## Slide 23
تجهيزات و وسایل پاکسازی مانند تی ها ،دستمال های مخصوص،لگن ها،سطل ها ودستگيره های مخصوص تی را با ضد عفونی گرمایی باآب داغ) 50-60 سانتی گراد دوشيميائی پاکسازی و ضدعفونی گردندویا با محلولی حاوی 500ppm سدیم هيپوکلریت پاک کرده،به مدت 10 دقيقه رها کرده،سپس سطوح را با آب گرم شسته و صبر کرده تا خشک شود کرده، روش جدید استفاده از موا ميکروفيبر بدليل افزایش کارآیی در ترکيب با ضد عفونی کننده ها مثلاً با ترکيبات آمونيوم چهارظرفيتی باعث حذف مقادیر بيشتری از ميکروب ها ميگردند. ( 40 % در برابر 05 % ) بااین حال استفاده از ضد عفونی کننده ها بطور مشخصی حذف عوامل بيماریزا را در زمان استفاده از تی معمولی بهمراه دارد. سيستم ميکروفيبر از انتقال عوامل بيماریزا از یک اتاق به اتاق دیگر بعلت قراردادن پدهای ميکروفيبری جلوگيری می نماید.
اتاق وکليه تجهيزات مراقبت از بيمار)تجهيزات هتلينگ (را ابتدابوسيله شوینده مناسب و ضد عفونی گرمایی باآب داغ) 500ppm سدیم هيپوکلریت ضدعفونی گردد
* اگر بيماراختيار دفع نداشته باشد ازاستخرهای آب درمانی استفاده نشود.
*در خصوص ظروف غذائی هيچ اقدام احتياطی خاصی لازم نيست و صرفاً ترکيب آب داغ و شوینده ها برای زدودن آلودگيها کافيست،در غير این صورت از ظروف یکبار مصرف استفاده گردد
* اگر بيماراختيار دفع داشته باشد وقادر به مراقبت از خود،بابهداشت مناسب، باشدو جلوی ترشحات زخمها گرفته شود مرکز درمانی می تواند به توقف احتياطات ایزولاسيون اقدام کند.
* هر نوع وسيله مراقبت از بيمار که از بخشهای مختلف جهت تعمير یا سرویس فرستاده شده است، باید با مواد ضد عفونی کننده مناسب و طبق پروتکل مصرفی مورد تأیيد سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت ضدعفونی گردد.

## Slide 24: پروتکل های ضد عفونی کنندگی و استريلانتها در کلیه ابزارپزشکی نرم و سخت با طبقه بندی بحرانی،نیمه بحرانی وغیر بحرانی
 | تعریف | مثال (ابزار مورد استفاده) | حداکثر سطع رفع آلودگی | مواد وروش های در موقعيت((optimal | توضيحات
وسایل بحرانی | در بافت نرم نفوذ می کنند، با استخوان تماس پيدا می نمایند، وارد جریان خون یاسایر بافت های استریل بدنی می شوند یا با آن ها تماس پيدامی کنند. بنابراین کوچکترین آلودگی ميکرواورگانيسمی حتی ميکرواورگانيسم هایی که در حالت عادی غیر بیماریزا تلقی می شوند. در مورد این عوامل میتواندمنجر به عفونت در بيمار شود و هيچ شکلی از حيات بر روی این عوامل قابل قبول نمی باشد. | وسایل جراحی، قلم های پریودنتال، تيغ های يستوری،فرزهای جراحی دهان ودندان . سوزنها و سرنگ ها سوزن های طب سوزنی سوزن معاینه اعصاب تيغ کشيدن بخيه (stich cutter) نوک الکترو کوتر برای استفاده روی پوست اسپکولوم واژن (دائمی) و تناکولوم برای کارگذاری IUD لاپاراسکوپ سيستوسکوپ، هيستروسکوپ وآرتروسکوپ | استریل کردن | حرارت مرطوب یا خشک - گاز اتيلن اکسيد -گاز پلاسمای هيدروژن پروکسيد –گلوتارالدئيد  %2 -ارتو فتالالدئيد 55/ 0% -هيدروژن پراکسيد 7/5%( 6 ساعت) -اسيد پراستيک ( 1%) ( 12 دقيقه در دمای 55 درجه سانتی گراد) -پراکسيد هيدروژن 7/35و 23% اسید پر استیک -پراکسيد هيدروژن 1% و اسيد پراستيک.0/08تا 3%)(هردو مورد فوق به مدت 8ساعت) | توضيح این نکته ضروری است که کليه وسایل بحرانی یکبارمصرف استریل می باشند و یا با رعایت کليه الزامات از روش استریل کردن استفاده می گردد

## Slide 25
 | تعریف | مثال (ابزار مورد استفاده) | حداکثر سطع رفع آلودگی | مواد وروش های در موقعيت((optimal | توضيحات
وسایل نيمه بحرانی درتماس با مخاط یا پوست آسیب دیده قرار دارند (به جز وسایل دندانپزشکی) | باغشای مخاطی یا پوست ناسالم تماس دارند، به درون بافت نرم نفوذ نمی کنند، با استخوان تماس پيدا نمی کننده، وارد جریان خون یا سایر بافت های استریل بدنی نمی شوند یا با آن ها تماس ندارند | تجهيزات درمانی تنفسی(ونتيلاتور) ترانس دیوسر تجهيزات بيهوشی لوله اسپيرومتری و دستگاه همودیاليز (سيستم دیاليز)دستگاه های اسکوپی گوارشی سيگموئيدوسکوپ، پروکتوسکوپ ، رژید، سيگموئيدو سکوپ فيبراپتيک ولارنگوسکوپ، ترمومتر شيشه ای آینه برای معاینه حلق، تونومتر(T.biprism ، ) اسپکولوم واژن برای گرفتن پاپ اسمير ، اسپکولوم بينی، نوک ساکشن گوش اسپکولوم گوش و دهنه سرنگ شستشوی گوش لوله ها وکانترهای پلاستيکی وپلی اتيلنی و وسایل دارای آینه های دندانپزشکی، کندانسور آمالگام، تری های قالبگيری چندبارمصرف، هندپيس های دندانپزشکی. مخزن هوای تنفسی(آمبوبگ)، قطعات دهانی تجهيزات بی حس کننده قسمت سر دستگاه همودیاليز ( h.port /cap مسيرهای داخلی ماشين دیاليزو سيستم تصفيه آب و سيستم توزیع تجهيزات درمان سيستم تنفسی و تجهيزات بيهوشی ، برخی از اندوسکوپ ها ، تيغه های لارنگوسکوپ ، پروبهای مانومتری به کار رونده در داخل مری ، سيستوسکوپ ها ، کاتترهای مانومتری داخل مقعد ، حلقه های تنظيم دیافراگم | استفاده ازضد عفونی کننده های High level سطح بالا | ضد عفونی کننده های High level -(سطح بالا)در کليه موارد ذیل 12-30دقیقه در دمای20درجه سانتی گراد –گلوتارالدئيد 2% -ارتو فتالالدئيد 55/.% -هيدروژن پراکسيد 7/5% ( 6ساعت) -اسيد پراستيک ( 1% 12 دقيقه در دمای 55درجه سانتی گراد -هيدروژن پراکسيد 7/35% پراستیک3تا8ساعت پراکسيد هيدروژن 7/35 %و 0/23% اسیدپراستیک و یاپراکسيد هيدروژن 1% و اسيد پراستيک 0/08% تا 3%به مدت 8 ساعت تا 5 %به مدت 0ساعت -پاستوریزه نمودن مرطوب در 70 درجه سانتیگراد به مدت 30دقيقه ضمن تميزکردن با حلالها . -هيپوکلریت سدیم 1000ppm | در مورد این ابزار بهتر است که عاری ازميکرواورگانيسم باشند ولی از آنجائيکه غشای مخاطی سالم نسبت به اسپور باکتری مقاوم ميباشد ، در نتيجه وجود تعداد کمی اسپورباکتری بر روی ابزار و عوامل نيمه بحرانی ، قابل چشم پوشی ميباشد. ولی چون غشاهای مخاطی سيستم تنفس و گوارش در برابر اورگانيسم های دیگر نظير باکتریها ، مایکوباکترها و ویروس ها آسيب پذیر ميباشند ، ضدعفونی سطح بالا برای ميکروب زدایی آنها الزامی است.توضيح این نکته ضروری است که اغلب وسایل نيمه بحرانی ترجيحاًیکبار مصرف استریل می باشند ودر صورت لزوم با رعایت کليه الزامات از روش ضدعفونی کننده های High level )سطح بالا) استفاده می گردد.آستانه غلظت مجاز گلوتار آلدئيد در هوا 0/05Ppm است ( قبلا PPM 0/2 بوده است . )هيدروژن پراکسيد با غلظت 3٪ برای سطوح بیجان و3تا 6درصد برای لنزهای تماسی نرم 3درصد برای 2تا3ساعت) - محلول 1٪ اسيد پر استيک، بدنبال هيدروليز،طی 6 روز نصف قدرت خود را از دست می دهد،در حاليکه پر استيک اسيد 40درصددر هر ماه، 1تا 2درصدفعاليت خود را از دست می دهد .ضدعفونی کننده های پوست مانند پوویدونآیودین، کلرهگزیدین و ...، هيپوکلریت، ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتی QAC) )ترکيبات فنولی،الکل برای ضد عفونی کردن دستگاه های اسکوپ استفاده نمی شوند. تمامی خلل و فرج و مسيرهای یک اندوسکوپی بایستی در مواجهه با ماده ضدعفونی کننده قرار گيرد. وجود حباب هوا مانع اینکار می شود.اجسامی که بصورت شناور در ماده ضدعفونی قرار می گيرد ضدعفونی نخواهند شد.چرا که بایستی طی عمل غوطه ور کردن ماده ضدعفونی کننده به تمام زوایای یک وسيله رسيده و آنرا ضدعفونی نمایدمی گردد .

## Slide 26
 | تعریف | مثال (ابزار مورد استفاده) | حداکثر سطع رفع آلودگی | مواد وروش های در موقعيت ((optimal | توضيحات
وسایل غير بحرانی که درتماس با پوست سالم قرار دارند(سطح پایین) |  | قيچی، هموستات ، کلامپ، کاف فشار خون، گوشی معاینه)استتوسکوپ ها( سطوح محيطی، شامل ميز معاینه، روی پيشخوان ، ترازوی بچه، سطوح خارجی ماشين همودیاليز، مانومترها ،سر/ تيوپ دستگاه رادیوگرافی، بخش بازوبند دستگاه سنجش فشار خون، دستگاه سنجش اکسيژن و نبض. ضد عفونی وسایل غيرحساس بيمارستانی پس از استفاده آنها در طی تماس با بيمار قبلی و استفاده از این وسيله انجام شده باید برای بيمار دیگر نيز انجام شود. | استفاده ازضد عفونی کننده های Intermediate Low level )سطح پایين) | در همه موارد ذیل زمان مواجهه کمتر از 10 دقيقه می باشد هيپوکلریت سدیم PPM 100 الکل اتيل یا ایزوپروپيل 70-90% - محلول فنولی - محلول آمونيوم چهارظرفيتی | در صورت مشاهده آلودگی با خون در سطوح و کف زمين، رفع آلودگی مانکن آموزش CPR ، سر تونومترو وسایل هيدروتراپی از محلول سفيد کننده خانگی محلول هيپو کلریت سدیم 5/25% با رقت 1/100و 1/ به 10 به مدت 10دقیقه یا ضد عفونی کننده های High level (سطح بالا) استفاده می شود. اگر ترکيب فنولی برای تميز کردن کف شيرخوارگاه بکار می رود باید رقيق سازی بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده انجام شود ترکيبات آمونيوم چهار ظرفيتی به دليل عدم کارائی اثر روی باسيل سل یا ویروس های آب دوست و اسپورها صرفاًبرای نظافت محيط درشرایط معمول و نيز سطوح غيربحرانی مانند کف زمين، دیوار و اثاثيه بيمارستان بکار می روند.

## Slide 27: محلولهای آلودگیزدايی محیط براساس https://www.wuth.nhs.uk/media/10819/wuth-left -aligned-digital-1-line452x80.jpg
آلودگیزدایی محيط عمومی | محصول | محل استفاده | عرضه کننده | توضيحات
پاکسازی/آلودگی زدایی عمومی محيط | دترجنت مایع برای مصارف عمومی | تمام نواحی کلينيکی، به منظور از بين بردن چرک، شامل ماده ارگانيک و ميکروارگانيسمها از محيط عمومی | داروخانه | 
آلودگی زدایی محيط (تک اتاق یا Bay )یک بيمار مبتلا به MRSA ، کلستریدیوم دیفيسيل، یا در زمان شيوع نوروویروس | سدیم دی ایزوسيانوریت ) NADCC = سفيدکننده به علاوه ی قرصهای دترجنت محلول شونده در آب | تمام نواحی کلينيکی )به جز واحد نوزادان که دترجنت و آب داغ کافی است( به منظور از بين بردن ميکروارگانيسمهای خاص و جلوگيری از انتشار آنها. | داروخانه | * غلظت نهایی باید 1000 بخش درميليون باشد خدمه بایستی هنگام استفاده از این محلولها از روپوش و دستکش استفاده نمایند.
آلودگی زدایی محيط (مثلا یک Bay ، تک اتاق یا ابزار بهداشتی )که ممکن است توسط کلستریدیوم دیفيسيل آلوده شده باشند(یا دیگر ارگانيسمهای ایجاد کنندهی اسپور) | پراکسيد هيدروژن با یونهای نقره | تمام نواحی کلينيکی، به منظور از بين بردن تمام ميکروارگانيسمها شامل عوامل ایجاد کنندهی اسپور | داروخانه | توسط خدمات هتل یا کارکنان آموزش دیده استفاده شود، تحت راهنمایی کنترل عفونت

## Slide 28
آلودگی زدایی محيط عمومی | محصول | محل استفاده | عرضه کننده | توضيحات
آلودگی زدایی عمومی اجزای تجهيزات یا اشيای موجود در محيط | دترجنتهایی با مصارف عمومی، چه به صورت وایپ در تيوپهای بزرگ دترجنت مایع | تمام نواحی کلينيکی که استفاده از آب داغ و دترجنت، یا Actichlor Plus ، عملی یا مناسب نيست | داروخانه | 
آلودگی زدایی سطوح سخت | اتانول ( 70 درصد)– وایپ بزرگ اشباع شده | تمام نواحی کلينيکی، برای از بين بردن ميکروارگانيسمهایی که می توانند به عنوان مخزن عفونت متقابل ) cross-infection ( عمل کنند. | داروخانه | 
پاکسازی و ضدعفونی عمومی توالتها و وسایل بهداشتی عمومی | پودر سفيد کننده با قدرت نرمال سدیم دی ایزوسيانوریت ( NaDCC = سفيدکننده)+ قرصهای دترجنت برای حل کردن در آب | تمام نواحی کلينيکی، برای پاک کردن سطوح و از بين بردن ميکروارگانيسمهایی که میتوانند باعث عفونت متقابل (Cross infection ) | داروخانه | * غلظت نهایی باید 1000 بخش در ميليون باشد کارکنان باید هنگام استفاده از این محلولها برای محافظت از خود از روپوش و دستکش استفاده نمایند

## Slide 29
آلودگی زدایی محیط عمومی | محصول | محل استفاده | عرضه کننده | توضيحات
آلودگی زدایی خون ریخته شده در محيط | پودر سدیم دی ایزوسيانوریت ) NaDCC = سفيد کننده( + قرصهای دترجنت برای حل کردن در آبدر سفيد کننده | تمام نواحی کلينيکی، برای پاک کردن سطوح آلوده به خون و از بين بردن ميکروارگانيسمها شامل ویروسهای خونی که ممکن است باعث عفونت متقابل شوند.ل | داروخانه | با استفاده از PPE ، و محصولات کاغذی یک بار مصرف، در ميزان فراوانی از مایع غوطه ور نمایيد و در کيسه های Tiger گذاشته و دوربيندازید. ناحيه را به طور کامل با استفاده از ( NaDCC = سفيد کننده) ضدعفونی کنيد. کارکنان بایستی هنگام استفاده از این محلولها برای محافظت از خود روپوش و دستکش بپوشند.
آلودگی زدایی تجهيزات (کلينيکی) | محصول | محل استفاده | عرضه کننده | توضيحات
آلودگی زدایی تجهيزی که توسط ضدعفونی کنندههای مایع آسيب دیده باشند | اتانول 70 درصد، برای کاربردهایی که از دستمال استفاده میشود = الکل | تنها کاربران مجاز (مثلا ثبت شده در داروخانه) | داروخانه | * اسپری ها نباید استفاده شوند، چراکه این حالت میتواند خطرتنفسی ایجاد کند. تمام کاربردهای جدید مورد نظر باید به کنترل عفونت و ایمنی و سلامت به منظور تصویب ارجاع داده شود

## Slide 30: راهنمای روشهای اجرائی و کاربردی استريليزاسيون
چرخه استريليزاسيون :عرضه محصولات استریليزه برای استفاده در سلامت بيماران نه تنها به اثر بخشی پروسه استریليزاسيون بستگی دارد، بلکه به طراحی واحد آلودگی زدایی، بسته بندی تجهیزات ، بکاربردن استریل کننده مناسب ،مانيتورینگ، کميت و کيفيت استریلانت و مناسب بودن چرخه تعیین بار میکروبی و سایر جنبه های پروسه استریل کردن تجهیزات بستگی دارد.
تصديق (تاييدچرخه استريليزاسيون ): پروسه استریليزاسيون بایستی پيش از استفاده تایيد شود و پس از آن در جایگاه تأمين سلامت به کار رود. استریل کنندههای بخار، اتيلن اکساید و دیگر استریل کنندههای دمای پایين با معرف های بيولوژیکی و شيميایی قبل از کار به محض نصب آنها امتحان می شوند در مواقع نصب مجدد، طراحی مجدد، بعد از تعمير و بعد از نقص در فرایند استریل کردن برای اطمينان از کارآیی آنها طی 3 چرخه پيوسته بخار، بامعرف های شيميایی و بيولوژیکی مناسب تست مجدد می گردند.هر کدام از انواع چرخه بخار استفاده شده در استریليزاسيون مثل(وکيوم، جاذبه) جداگانه تست می شود. در استریلانت بخار Prevacuume 3چرخه پيوسته خالی بوسيله تست Bowie-Disc انجام می شود وتا زمانی که تمام معرفهای بيولوژیکی منفی نباشند و تمام معرفهای شيميایی یک پاسخ نهایی درستی را نشان دهند دستگاه استریلانت مورد استفاده قرار نمی گيرد.معرف های شيميایی و بيولوژیکی برای تضمين کيفيت قرآورده هایی که استریل شده اند و در مورد تست فرآورده هایی که تغييرات کليدی در بسته بندی یا شکل آنها صورت گرفته است استفاده می شوند تا زمانی که3چرخه متوالی تمام معرفهای شيميایی و بيولوژیکی منفی را باپاسخ صحيح نشان می دهد، باشد.مراحل بایستی تا حصول نتایج منفی تست قرنطينه شوند.کار خود را بر مبنای تاریخ استریليزاسيون یا نيمه عمر وابسته به حادثه برای وسایل و تجهيزات بسته بندی شده استریل استوار کنيد.
- وسایل مربوط به بسته های استریل شده مخدوش را مجدداً شسته، بسته بندی کرده و استریل نمایيد.
- وسایل استریل و محصولات نو را در صورت امکان در کابينت های در بسته یا سرپوشيده نگهداری کنيد.
- برای اطمينان یافتن از اثربخشی عمل استریليزاسيون، با توجه به دستورات کارخانه سازنده،از مانيتورکننده های مکانيکال، شيميایی وبيولوژیکی برای هر حجم بار استفاده کنيد.
- وسایل/بسته ها را به درستی و غير متراکم در دستگاه استریل کننده قرار دهيد تا جلوی نفوذ عامل استریل کننده گرفته نشود و داخل هر بسته یک نشانگر شيميایی قرار دهيد .
اگر نشانگرهای مکانيکال یا شيميایی نشان دهند که استریليزاسيون کامل نيست، از وسایل بسته بندی شده استفاده نکنيد.
حداقل هفته ای یکبار اتوکلاو را به کمک یک نشانگر بيولوژیک و نمونه کنترل آن تست کنيد یعنی نشانگر وکنترل باید از یک سری ساخت باشند.
- برای هر وسيله کاشتنی، هربار که استریل می گردد، از یک نشانگر بيولوژیک استفاده کنيد و تا جائيکه ممکن است، قبل از استفاده ازاین وسایل، نتيجه تست ر اتعيين کنيد

## Slide 31
مراحل چرخه استریلیزاسیون:
پیش غوطه وری (Pre - Soaking))
پاکسازی Cleaning))برای تمام پروسه های آلودگی زدایی اجباری است.
الف- تميز کردن وسايل پيش از استريليزاسيون به روش غوطه وری :
تميز کردن ابزار و وسایل، گامی مهم در کل مراحل گند زدایی، ضد عفونی و استریليزاسيون است که باید همراه یا قبل از تمام روش های ضدعفونی استفاده شود اکثر عفونتهای ناشی از وسایل به دليل تميز و ضد عفونی کردن نا کافی روی می دهند.
مهم ترین مرحله در کاهش تعداد ميکروارگانيسم ها مرحله تميز کردن دستی (بروش غوطه وری)یا دستگاهی می باشد.
ضدعفونی کردن ابزار بدون تميز کردن آنها غيرممکن است، زیرا باقيمانده های پروتئينی ناشی از عدم شستشوی دقيق ممکن است توسط مواد ضدعفونی کننده در کانال هافيکس شوند و ادامه کارضدعفونی کردن یا استریليزاسيون دچار اشکال گردد. ابزار بایستی قبلاً توسط آب و مواد شوینده یا شویندههای آنزیمدار تميز گردند.
تميز کردن یعنی زدودن مواد زاید (از سطح از جمله باقيمانده مواد آلی و نمکهای غيرآلی) که تداخلی در استریليزاسيون پيش نياید. برای این کار بهتر است وسائل پس از استفاده در ظرفی مقاوم به سوراخ شدگی قرار داده شوند و روی آنها یک محلول شوینده/ضد عفونی کننده به همراه آب ولرم (حداکثر 21 درجه سانتی گراد)ریخته تا کاملاً روی وسایل پوشانده شود و این کارنباید بيش از چند ساعت طول بکشد زیرا باعث خوردگی بعضی از وسایل خواهد شد. هيچگاه از محلول های ضد عفونی کننده قوی/استريل کننده های شيميايی استفاده نکنيد.
استفاده از لوازم محافظت شخصی مانند عينك محافظ/شيلد، روپوش وزدن ماسك برای انجام عمل شستشو ضروری است. برای شستن وسایل و جابجایی آنها باید دستکش ظرفشویی بدست کرد.

## Slide 32
استفاده از دستکش های معاینه یا جراحی در این مرحله ممنوع است.
عمل شستشوی دستی وسایل باید در یک سينک عميق و مناسب انجام شودو ترجيحاً باید یک سينک جداگانه و زیر آب داغ برای آبکشی وسایل وجود داشته باشد. هميشه مراقب وسایل تيز باشيد، هرگز دست خودرا در سينک های پر از کف که نمی توان وسایل تيز درون آنها را بخوبی دید، فرو نبرید، بهتر است برای دور نگه داشتن وسایل از دست ها،از برس های دسته بلند(نایلونی)برای شستن آنها استفاده شود،
اسکاچ یا برس های سيمی مناسب نيستند، این برس ها باید پس از استفاده شسته و تميز شوند و سپس خشک و در انتها استریل گردند.
بهتر است از انواع یکبار مصرف آنها استفاده شود. وسایل باید بصورت خشک نگهداری شوند و در محلول های ضد عفونی کننده قرار نگيرند. وسایل استيل را همراه با وسایل تيتانيومی شسته نشوند. از آنجایی که آب موجود روی سطح وسایل خيس آنها در عمل استریليزاسيون تداخل ایجاد می کند. وسایل تميز شده قبل از مرحله استریليزاسيون، را با دستمال حوله ای یا پارچه تميزبدون پرز خشک شوندتجهيزات اتوماتيک با بالا رفتن سرعت اثر پيشرفت تميزی امکان بالا رفتن بهره وری را از جهات مختلف بالا برده تماس کارکنان را با خون و مایعات بدن کاهش دهد.
وسایل ظریف یا پيچيده و ابزار حساس به حرارت یا بخارنيازمند آن است که به دقت با دست تميز گردند.
پرسنلی که در محل گندزدایی کردن کار می کنند بایستی هنگام جابجایی ابزار یا تميزکردن ابزار آلوده از دستکش یکبار مصرف و ماسک و پوشش گان استفاده نمایند.
ابزار آلوده یک منشأ ميکروارگانيسم بوده و میتواند از طریق تماس با پوست دست یا با مخاط چشم، بينی و دهان آلودگی را منتقل نمایند.
توجه: در هنگام نظافت دمای آب نباید از 50درجه سانتيگراد بالاتر رود و درجه دمای آب 45درجه مناسب می باشد هيچگاه وسایل آلوده به خون و ترشحات نباید قبل از شستشو و نظافت (مرحله cleaning ) درون محلول های ضد عفونی کننده غوطه ور گردد .

## Slide 33
بطور کلی استفاده از روش اتوماتيک (شوینده های اولتراسونيک یا ماشين های شوینده-ضد عفونی کننده) بعلت افزایش بازدهی اثر بخشی و کيفيت کار وکاهش آلودگی کارکنان بعلت کاهش تماس با خون و مایعات بدن ارجحيت دارد .
در حال حاضر دو نوع دستگاه برای شستن وسايل موجودند:
1- حمام های اولترا سونيک
2- دستگاههای شوینده- ضدعفونی کننده
حمام های اولتراسونيك:
در صورت استفاده از دستگاه شویندة اولتراسونيک، بهتر است وسایل را درون سبد اولتراسونيک قرار داده و سپس آنرا در ظرف مخصوص حاوی محلول حد واسط، غوطه ور کرده وسپس سبد حاوی وسایل را از محلول به دروندستگاه شوینده منتقل کرد در طراحی بهتر است که اول شویندة اولتراسونيک قرار بگيرد بعد سينک آبکشی و در آخر دستگاه استریل کننده زیرا وسایلی که با این دستگاه شسته مي شوند هنوز آلوده اند. وسایل پلاستيکی وبعضی از فرزها رانمی توان به این روش شست. خون یا سایر آلودگی های عمده را با غوطه ور کردن وسایل در سينک آب ولرم (نه داغ) بشویيد. این وسایل را زیر آب روان نشویيد، ترجيحاً از محلول های شویندة آنزیمی با کف کم در درجة حرارت های پایين استفاده کنيد. برای تميز و ضد عفونی کردن دستگاه مطابق با دستورات کارخانة سازنده رفتار نمایيد. اما بصورت یک قانون کلی،باید در پایان هر روز کاری محلول دستگاه را خالی کرده، سبد و مخزن آن را بخوبی شسته و ضد عفونی و سپس خشک شوند. در ابتدای هر روز کاری محلول شویندة تازه تهيه کرده و مخزن را پر نموده،هفته ای یک بار کار آیی دستگاه را چک شود.
دستگاه های شوينده-ضد عفونی کننده:
این دستگاه ها بصورت روميزی و یا ایستاده طراحی شده ودارای چرخه شستشوی اوليه سرد (حداکثر 35 درجه سانتی گراد) می باشند
و در آخر هم آبکشی - پس از این مرحله، فازشستشوی اصلی سپس آبکشی بعد ضد عفونی کردن معمولاً حرارتی با آب داغ ( 80-90درجه سانتی گراد) پس ازضد عفونی شدن با مواد ضد عفونی کننده های شيميائی الزامی است . گروهی از این دستگاه ها یک مرحلة خشک کردن نهایی هم دارند.

## Slide 34
دترجنتها
آنزیم دار و یا بر پایه الکالين می باشند که می توانند حاوی مواد فعال ضد ميکروب نيز باشند.
در هر دو مورد بالا شوینده باید حاوی ماده سورفکتانت با کف پایين باشد تا آلودگی را از سطح وسيله جدا کرده و به صورت معلق، محلول و یا پراکنده در حلال حفظ کند و خاصيت کف کنندگی پایين در دمایاطاق بسيار ضروری است زیرا در این شرایط امکان کنترل تميزی و سلامت وسيله فراهم شده و سلامت پرسنل نيز به خطر نمی افتد.
دترجنت های بدون خاصيت ضد ميکروبی باید به صورت یک بار مصرف تهيه شوند و دترجنت های با خاصيت ضد ميکروبی باید روزی یکبار تهيه شوند. در هر صورت اگر محلول حاوی دترجنت کدر شود، باید محلول جدید تهيه گردد.
انواع دترجنت ها شامل:
*دترجنت های آنزیماتيک:
شامل یک یا چند آنزیم از انواع پروتئاز، ليپاز و یا آميلاز می باشد. معمولاً این دترجنت ها زمان اثربخشی دارند که توسط سازنده اعلام می شود.
دترجنت های آلکالينی(سورفکتانتها):
که شامل سه دسته می باشند:
(آنيونی)با خاصيت کف زائی کم،کاربرد در ماشينهای شستشو
( کاتيونی)با خاصيت کف زائی بالاتر،کاربرد درشستشوی دستی
(غير یونی)اثر کمک کنندگی در افزایش خاصيت تميز کنندگی
در شوینده های متداول مصرفی معمولاًهر سه دسته دترجنت های آلکالينی(سورفکتانتها)استفاده می گردند.
دترجنت های آلکالينی بسيار قوی با pH>11 برای اندوسکوپ ها توصيه نمی شود.
دترجنت های آلکالينی و آنزیماتيکی
دترجنت های حاوی مواد ضد ميکروبی
مصرف این نوع دترجنت ها در گایدلاین های مختلف توصيه شده و ميزان خاصيت ضد ميکروبی این مواد با توجه به استاندارد EN 14885 باید تعيين شود. حداقل ميزان اثر باید شامل خاصيت ميکروب کشی،
قارچ کشی و اثر ضد ویروس های پوشش دار باشد.
حداقل اثر ضد ميکروبی برای شوینده های حاوی ضد عفونی کننده های اندوسکوپ ها شامل اثر ميکروب کشی، قارچ کشی، مایکو باکتری کشی و اثر کشنده ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می باشد

## Slide 35
ب- مرحلة ضدعفونی کردن:
لازم است وسایل چندبار مصرف بحرانی و نيمه بحرانی آلوده که به حرارت حساسند حتماً توسط یک محلول ضد عفونی کننده بيمارستانی دارای اثر قوی، ضد عفونی شوند. سپس باید وسایل بخوبی آبکشی شوند تا بقایای مواد شوینده وشيميایی روی آنها باقی نماند، زیرا آنها هم با روند استریليزاسيون یا ضد عفونی کردن قوی وسایل تداخل پيدا می کنند. توجه داشته باشيد که وسایل پس از مرحله شستشو هنوز هم آلوده تلقی ميشوند.بهتر است درهنگام خرید وسایل انواعی تهيه شوند که قابل شستشو توسط دستگاه بوده و بتوان آنها را اتوکلاو نمود.
ج-بازرسی:
پس از اینکه وسایل شسته شدند باید اطمينان حاصل کرد که هيچ نوع آلودگی روی آنها باقی نمانده است.
د- بسته بندی-گنجانيدن:
پس از اینکه وسایل شسته شدند و اطمينان حاصل شد که هيچ نوع آلودگی روی آنها باقی نمانده است، باید آنها را خشک کرده و قبل از قرار دادن در دستگاه استریل کننده، بسته بندی نمایيم.اگر وسيله ای بدون بسته بندی استریل گردد باید بلافاصله پس از استریليزاسيون استفاده شود.
ابزاری که قرار است استریل شوند بایستی ابتدا بسته بندی گردد یا درون محفظه محکمی قرار گرفته و ابزار لولادار بایستی باز شوند. آنهایی که بخشهای قابل تفکيک دارند از هم باز شوند مگر آنکه با توصيه توليد کننده مغایرت داشته باشد. وسایل پيچيده بایستی مطابق دستورالعمل آمادهسازی و استریل شوند. وسایلی که سطوح منحنی دارند در وضعيتی قرار داده شوند که به راحتی خشک گردند. وسایل سنگين طوری قرار گيرند که آسيبی به لوازم ظریف نرسد. جرم فلزات سنگين موجب باقیماندن رطوبت بسته ها میشود. از دیگر پارامترهای موثر اینست که بایستی از امکان نفوذ استریلانت باید مطمئن شد و در هنگام جابجایی مواد پس از استریليزاسيون، استریليتی حفظ گردد .

## Slide 36
نکات زير را در هنگام بسته بندی وسايل به خاطر داشته باشيد:
وسایل را در بسته بندی های محکم و ترجيحاً شفاف بصورت جداگانه بسته بندی کرده، پوششهای بسته بندی مانندپلیوینيل کلرید و فویل برای مصارف استریليزاسيون با EtO هيدروژن گاز پلاسما مناسب نيستند، لازم است درون هر بسته یک نشانگر شيميایی داخلی یا یک نشانگر شيميایی خارجی روی سطح بيرونی آن قرارداده وسایل لولا دار(مانند قيچی و فورسپس) یا قفل دار مانند (سوزنگير) باید به صورت باز وقفل نشده در دستگاه استریل کننده یا بسته بندی مربوطه قرار داده شوند.
از کيسه های خودچسب، چسب اتوکلاو یا دستگاه های سيلرحرارتی برای بستن در بسته های حاوی وسایل استفاده کنيد یا لبه بسته ها را دوبار تا بزنيد. از گيره ها و کليپس های کاغذ استفاده نکنيد. از کاست های در بستة سوراخ دار، سينی های دردار ویژه، پاکت های کاغذی یا پلاستيکی و شان های مخصوص استریليزاسيون نيز استفاده می گردد.
لازم به ذکر است باید نوع این مواد با روش استریليزاسيون همخوانی داشته باشد.
یکی ازمهم ترین مسائلی که در روند استریليزاسيون چنين دستگاه هایی اختلال ایجاد می کند، گير افتادن هوا در بين وسایل است. اشتباه در بسته بندی کردن وسایل یا پر کردن بيش از حد اتاقک دستگاه استریل کننده باعث ميشود که هوای سرد در بسته بندی ها باقی مانده و مانع رسيدن بخار (عامل استریل کننده) به سطح وسایل شود .توجه داشته باشيد اگر وسایل در اتوکلاو استریل شوند و پس از آن بسته بندی شوند، دیگر استریل محسوب نمی شوند.
به همين علت،توصيه ميشود وسایل بسته بندی نشده را بلافاصله پس ازاستریليزاسيون مصرف نمایيد.
گنجانيدن :تمامی ابزاری که برای استریل شدن هستند طوری چيده شوند که همه اطراف سطوح در معرض عامل استریل کننده باشد بنابراین به طوری قرار گيرند که برای گردش بخار، یا عامل استریلانت دیگرو جابجائی آن دراطراف هر مورد اجازه عبور دهد

## Slide 37
مانيتورينگ و کنترل استريليزاسيون :
پروسه استریليزاسيون بایستی پيش از استفاده تایيد شود و پس از آن در جایگاه تأمين سلامت بکار رود. استریل کنندههای بخار، اتيلن اکساید و دیگر استریلکنندههای دمای پایين با معرف های بيولوژیکی و شيميایی قبل از کار و به محض نصب آن ها امتحان می شوند درمواقع نصب مجدد، طراحی مجدد، بعد از تعمير و بعد از نقص در فرایند استریل کردن برای اطمينان از کارآیی آنها طی 3چرخه پيوسته بخار، با معرف های شيميایی و بيولوژیکی مناسب تست مجدد می گردند
دستورالعمل کنترل کيفی توسط انديکاتورها :
1 - لزوم دارا بودن تائيدیه ایزو 11111 و 11140 از مراجع ذیصلاح
2- انجام روزانه تست بووی دیک در اتوکلاوهای پری وکيوم
3- در تمام پک های بزرک و بسته های مخصوص اعمال جراحی حساس از اندیکاتور کلاس 6 استفاده گردد.
4- درست های کوچک اتوکلاو بخار از اندیکاتور شيميایی کلاس 4 مخصوص هر نوع اتوکلاو استفاده شود.
5- در تمام بسته های فور از اندیکاتور شيميایی کلاس 6 مخصوص فور استفاده شود.
6- اندیکاتورهای بيولوژیک باید به صورت هفتگی به تعداد مناسب در هر دستگاه استریل کننده مورد استفاده قرار گيرند که البته درموردجراحی های حساس مانند پيوند و وسایل کاشتنی باید در هر سيکل استریليزاسيون از اندیکاتورهای بيولوژیک استفاده نمائيم.
7- بایگانی نتایج در بخشهای مربوطه و پرونده

## Slide 38
ذخيره کردن و نگهداری وسايل استريل شده
زمان نگهداشت Shelf Life :
در صورت رعايت شرايط فيزيکی استاندارد ذخيره سازی اقلام استريل از نظر هوای مديکال و فشار و رطوبت و تهويه مناسب، دستورالعمل ذيل پيشنهاد می گردد
بسته بندی | کاغذ کرپ | پارچه غير منسوج | کيسه کاغذی | پاکت کاغذ پزشکی از جنس پلی استر يا پلی پروپيلن | پاکت پرس شده از جنس پلی اتيلن يا پلی پروپيلن | ظروف
اولين بسته بندی | 20 | 40 | 40 | 80 | 100 | 100بافیلتر
دومين بسته بندی | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 250

## Slide 39: اگر اقلام استریل دارای لفاف یا پوشش محافظ علاوه بر بسته بندی باشند در این صورت امتيازات زیر را اضافه نمائيد:
پوشش محافظ | امتيازات
کيسه پلی اتيلن درزبندی شده | 400
پوشش یا ظرف محافظ | 60
در صورت رعايت شرايط فيزيکی استاندارد ذخيره سازی اقلام استريل از نظر هوای مديکال و فشار و رطوبت و تهويه مناسب، امتيازات زیر به آن تعلق می گيرد:
شرايط محيط ذخيره سازی | امتيازات
کشو | 0
کابینت باز | 0
کابینت بسته | 100
در صورت رعايت شرايط فيزيکی استاندارد بخشهای بيمارستانی و انبار کالا برای ذخيره سازی اقلام استريل ازنظر نظر هوای مديکال و فشار و رطوبت و تهويه مناسب، بر اساس موقعيت و محل ذخيره سازی اقلام استریل امتيازات زیر را به آن اضافه نمائيد:
موقعيت و محل ذخيره سازی | امتيازات
اتاق بيمار | 0
ایستگاه یا دفتر پرستاری | 50
انبار کالا | 75
انبار کالای استریل | 250
انبار کردن در اتاق عمل یا بخش استریليزاسيون | 300

## Slide 40: فهرست امتيازات و درجه بندی ها :
مدت زمان | امتياز
24ساعت | 25-1
یک هفته | 50-26
یک ماه | 100-51
دو ماه | 200-101
سه ماه | 300-201
شش ماه | 400-301
یک سال | 600-401
دو سال | 700-601
پنج سال | 701 وبیشتر
لازم به توضيح است که اکثريت بيمارستانهای فعلی شرايط تهويه استاندارد را ندارند و لذا زمان نگهداری بهتر است بر اساس شرايط هر بيمارستان توسط کميته کنترل عفونت بيمارستان و دانشگاه مربوطه تعيين گردد

## Slide 41: روشهای نگهداشت تجهيزات پزشکی شوينده، ضدعفونی واستريل کننده:
جهت اطمينان از صحت عملکرد، تضمين اثربخشی،کاهش هزینه تعميرات، کاهش زمان خواب دستگاه و جهت جلوگيری از هزینه های غيرمنتظره ناشی از خرابيهای ناگهانی یک استریلایزر، داشتن یک برنامه نگهداشت منظم الزامی است. برنامه نگهداشت شامل مواردی نظيربررسی های روزمره، برنامه های نگهداشت پيشگيرانه،آزمون های کاليبراسيون و ... می باشد.
برنامه های نگهداشت:
انتخاب مناسب وکنترل کيفی وپایش دستگاههای شوینده، ضدعفونی واستریل کننده یکی از راهکارهای کاهش عفونتهای بيمارستانی است وشامل مراحل مختلفی به شرح ذیل است:
1- انتخاب مناسب ظرفيت مورد نياز
2- در نظر گرفتن ميزان کارایی و ميزان مصرف انرژی
3 - طراحی مناسب فضا و محل استقرار دستگاهها بویژه از نظر اتلاف انرژی
4- تستهای مکانيکی دستگاهها هنگام توليد در کارخانه سازنده
5- طراحی و تامين تهویه استاندارد با کمترین ميزان اتلاف انرژی
6- تامين الزامات نصب از جمله کيفيت بخاروآب ورودی
7 - اجرای دستورالعملهای نگهداری پيشگيرانه از جمله آزمون کاليبراسيون
8 - کنترل کيفی توسط اندیکاتورهای شيميایی و بيولوژیک

## Slide 42: کاليبراسيون:
کاليبراسيون استریلایزر شامل بررسی پارامترهای مربوط به فرایند ترمودیناميکی و مقایسه آنها با مقادیر مرجع جهت اطمينان از صحت عملکرد دستگاه می باشد. کاليبراسيون باید علاوه بر هنگام نصب، به صورت دوره ای و مطابق دستورالعمل های کارخانه سازنده صورت پذیرد. در صورت بروز خرابی، تعویض قطعه و یا بد عمل کردن استریلایزر، کاليبراسيون مجدد باید انجام شود. کليه فعاليتهای کاليبراسيون باید به صورت مکتوب نگهداری شود.
برنامه نگهداشت پيشگيرانه:
کارخانه سازنده استریلایزر و یا نماینده آن موظف است دستورالعمل های مربوط به مراقبت های روزانه و نگهداری پيشگيرانه تجهيزات را فراهم آورد. برنامه های نگهداشت را می توان به دو سطح زیر تقسيم بندی کرد:
برنامه نگهداشت روزانه/هفتگی/ماهانه:
این برنامه ها باید توسط اپراتور آموزش دیده و یا شخص مسئول و مطابق با دستورالعمل ذکر شده در راهنمای کاربر صورت پذیرد. این برنامه ها شامل مواردی نظير تميز کردن سطح خارجی، تميز کردن محفظه داخلی، طبقات، قفسه ها و درزگير، تعویض فيلتر، روغنکاری و ... می باشند.
برنامه نگهداشت سه ماهه/شش ماهه/سالانه:
این برنامه ها بسته به ميزان استفاده از استرلایزر باید در بازه های زمانی سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه توسط مهندسين آموزش دیده ومطابق دستورالعمل کارخانه سازنده که در راهنمای سرویس آمده است صورت پذیرد. توصيه می شود که مراکز درمانی هنگام خرید دستگاه، قرارداد سرویس و نگهداری پيشگيرانه نيز با فروشنده منعقد نمایند و بدین ترتيب هزینه های غير منتظره را حذف نمایند.
از آنجا که یک استریلایزر می تواند هم برای بيمار و هم برای کاربر خطرساز باشد، فرآیند استریليزاسيون باید توسط اشخاص آگاه به اساس استریليزاسيون و مفاهيم کنترل عفونت صورت پذیرد.کاربر یک دستگاه اتوکلاو باید آموزش های لازم در ارتباط با تميز کردن، آماده سازی، مراقبت، ذخيره و نگهداری اقلام استریل شده را گذرانده و به کليه دستورالعمل های مربوط به کاربری و نگهداری دستگاه تسلط کامل داشته باشد.
کارخانه سازنده استریلایزر موظف است مستندات زیر را در اختيار خریدار قرار دهد:
دستورالعمل ها ی نصب، دستورالعمل های کاربری، جداول نگهداشت، ليست قطعات، دفترچه راهنمای سرویس برای هر استریلایزر باید صورت عمليات نگهداشت تهيه شود. صورت عمليات نگهداشت باید شامل اطلاعات زیر باشد:
مدل و شماره سریال دستگاه، محل و تاریخ نصب دستگاه، تاریخ درخواست سرویس، مشخصات شخص درخواست کننده سرویس و مشخصات سرویس دهنده، علت درخواست سرویس، شرح سرویس های انجام شده (سرویس های طبق برنامه یا خارج برنامه)، نوع و تعداد قطعات تعویض شده، تاریخ تکميل سرویس، امضاء و عنوان شخص مسئول جهت تکميل کار

## Slide 43
موفق باشید